## Slide 1
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO VÀO XỬ LÝ, SỬ DỤNG CHẤT THẢI CHĂN NUÔI
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SỮA TH
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH

## Slide 2
HỆ THỐNG QUẢN TRỊ TIÊN TIẾN
TRUE HAPPINESS – VÌ HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC
QUẢN LÝ THÚ Y
Totally Vets - New Zealand
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
TÀI CHÍNH
Cộng hòa liên bang Đức
CÔNG NGHỆ ĐÓNG GÓI
TetraPak (Thụy Điển)
CÔNG NGHỆ ĐÓNG GÓI
Cộng hòa liên bang Đức
TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Afimilk - công ty hàng đầu về công nghệ của Israel
Dự án “chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp – công nghệ cao”:
Tổng mức đầu tư: 1.2 tỷ USD, giai đoạn 1: 500 triệu USD
Khởi công năm 2009,
Trang trại được chứng nhận tiêu chuẩn GlobalGAP

## Slide 3
Dự án sữa của Tập đoàn TH được tổ chức theo mô hình khép kín đồng bộ từ “đồng cỏ đến ly sữa”
Nguyên liệu sữa tươi sạch
Chế biến - Đóng gói
Phân phối chuyên nghiệp
Tư vấn & Quản lý Quốc tế:
  Công ty Afimilk (Israel )
  Công ty Totally Vets (New Zealand)
Hệ thống quản lý tài chính SAP (Đức) ưu việt
Hệ thống quản trị bán hàng tiên tiến
Các mô thức quản lý, vận hành nhà máy hiện đại nhất thế giới
ISO 9001, ISO 22000:2005
Gđ1 (2014): 45.000 bò, 8.100 ha
Gđ 2 (2017): 137.000 bò – 31.000 ha
168 Nhà phân phối
125.690 điểm bán hàng
145 cửa hàng TH true mart
Nhà máy tự động chế biến sữa
Công suất 500 triệu lít/năm
(công nghệ hiện đại Simen, Dafoss, Grundfoss

## Slide 4
HỆ THỐNG QUẢN TRỊ TIÊN TIẾN
TRUE HAPPINESS – VÌ HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC
QUẢN LÝ THÚ Y
Totally Vets - New Zealand
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
TÀI CHÍNH
Cộng hòa liên bang Đức
CÔNG NGHỆ ĐÓNG GÓI
TetraPak (Thụy Điển)
CÔNG NGHỆ ĐÓNG GÓI
Cộng hòa liên bang Đức
TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Afimilk - công ty hàng đầu về công nghệ của Israel
Hệ thống chuồng trại hiện đại và bò được quản lý bằng chip điện tử

## Slide 5
Hệ thống vắt sữa tư động – khép kín – vi tính hóa nhằm đảm bảo kiểm soát chất lượng sữa ở mức tốt nhất

## Slide 6
Bò được tắm mát trước khi vắt sữa và cánh đồng cỏ được quản lý rất tốt

## Slide 7
THỨC ĂN THÔ XANH CHO BÒ:
Cây ngô cả bắp được trồng trong điều kiện canh tác tưới phun tự động Pivot

## Slide 8
SẢN XUẤT CỎ KHÔ LÀM THỨC ĂN CHO BÒ

## Slide 9
Thức ăn, nước uống và chất thải được xử lý triệt để

## Slide 10
Nhà máy sữa với công nghệ hiện đại và hệ thống phân phối sữa với chuỗi hệ thống cửa hàng khắp 3 miền

## Slide 11
Trang bị máy móc nông nghiệp hiện đại nhập khẩu từ các nước có nền nông nghiệp tiên tiến nhất trên thế giới như Mỹ, Đức nhằm tăng năng suất, giảm chi phí …

## Slide 12
Ủ CHUA THỨC ĂN CHO BÒ

## Slide 13
Phối chế khẩu phần tối ưu bằng phần mềm chuyên dụng RationAll (Israel)
Trộn TMR bằng phần mềm One1.
Khẩu phần TMR phối chế riêng cho từng nhóm bò

## Slide 14
Nước uống cho bò được xử lý bằng công nghệ của Amiad - Israel, công nghệ xử lý nước sạch hàng đầu thế giới
Nước thải được xử lý bằng hệ thống Aqua- Hà Lan với công suất 1.500m3/ngày cho mỗi cụm trang trại
Nước uống cho bò và xử lý nước thải

## Slide 15: Công tác bảo vệ môi trường
Công tác thú y
Thức ăn thừa
Đối với phân bò và nước thải
  Phân bò: Xử lý làm phân vi sinh
    Trên nền chuồng
    Đường cho ăn
    Phân lỏng
  Nước thải: Nước thải được thu gom và xử lý theo phương pháp
    Bằng hệ thống Aqua – Công nghệ của Hà Lan
    Biện pháp sinh học thông qua hệ thống Biogas
Chất thải khác
  Xác bò: bằng lò thiêu
  Rác thải khác: ký hợp đồng với các Công ty xử lý môi trường

## Slide 16: Thức ăn thừa
Hạn chế thức ăn thừa
  Phối chế khẩu phần ăn và TMR cho từng nhóm bò nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, hạn chế thức ăn thừa. Tỷ lệ sử dụng khẩu phần > 96%
  Rải thức ăn nhiều lần trong ngày để thức ăn luôn tươi mới
  Điều chỉnh khẩu phần thức ăn theo mùa vụ
Thức ăn thừa của các nhóm bò vắt sữa, bò sinh sản và chờ đẻ, bê con được tái sử dụng cho các nhóm bò khác - Thức ăn thừa chuyển cho nhóm bò tơ hậu bị (cho ăn trước khi rải thức ăn mới).
Lượng còn lại thải bỏ ˂ 1%, chuyển sang làm phân Compost.

## Slide 17: Phân bò và nước thải
Phân bò trên nền chuồng: Nền chuồng được cày xới 2 lần/ngày nhằm trộn phân bón với mùn cưa tạo thành đệm nằm cho bò. Khi cày, hệ thống quạt cung cấp oxy tạo giúp vi khuẩn háo khí phân hủy phân bò thành khí CO2 và hạn chế phân hủy yếm khí tạo khí CH4  khí gây hiệu ứng nhà kính. Lượng nền chuồng chuyển về làm phân Compost và đem bón cho cây trồng

## Slide 18
Phân bò trên đường cho ăn: Được thu gom xuống cuối chuồng, tách nước và vận chuyển đến nơi làm phân compost
Gom phân tại cuối chuồng
Tách chất rắn bằng máy tách phân

## Slide 19: Sơ đồ ủ phân Compost

## Slide 20
Phân bón cho cây trồng
Trộn phân với mùn cưa, bã mía
Ủ háo khí
Trộn phân vi sinh cũ vào phân mới rồi ủ
Kiểm tra nhiệt độ

## Slide 21: Xử lý nước thải
Hệ thống AQUA: Nhà máy Aqua, công suất 1.500 m3/ngày.
  Toàn bộ nước thải ở đường đi của bò, nước thải từ hệ thống vắt sữa… được thu gom  hệ thống AQUA
  Nước sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn tại cột B, QCVN 62-MT: 2016/BTNMT

## Slide 22
Tách chất thải rắn
Bể xử lý sinh hóa
Xử lý hóa học
Hệ thống Xử lý nước thải công nghệ AQUA – Hà Lan

## Slide 23
Xử lý Hóa học  nước thải ra môi trường
Kiểm tra chất lượng nước

## Slide 24: Xử lý nước thải thông qua hệ thống Biogas
Đầu tư dự án xử lý nước thải chăn nuôi, thu hồi Biogas phát điện theo cơ chế phát triển sạch CDM, với công suất 1.500 m3/ngày
Khí biogas làm nhiên liệu chạy máy phát điện/máy sấy cung cấp cho trang trại
Hầm Biogas

## Slide 25
Mương dẫn (MD)
Bể Lắng đứng (B06)
Bể Anoxic 5.000m3 (B04)
Cấp khí
Bể Biogas (B01.1/01.2/01.3) – 03 bể
MÔI TRƯỜNG
Bể Aerotank 2.600m3 (B05)
Hồ chứa 50.000m3 (B08)
Bể Lọc áp lực (B9)
Bể Lọc Sinh Học (B07)
Bể Khử Trùng (B10)
Dung dịch Clo
TƯỚI TIÊU
Hố chứa bùn dư
SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BIOGAS
Chú Thích:
: Đường Nước
: Đường Khí
: Đường Bùn
: Bơm
Phát điện

## Slide 26
Mương dẫn sau biogas
Bể Axonic
Hồ sinh học

## Slide 27: Chất thải nguy hại
Thực hiện quản lý CTNH theo thông tư 36/2015/TT-BTNMT.
Xây dựng nhà kho lưu trữ tạm thời.
Hợp đồng với đơn vị có chức năng thực hiện thu gom định kỳ và xử lý, có chứng từ CTNH theo quy định.

## Slide 28
Quan trắc môi trường
Thực hiện quan trắc chất lượng môi trường tần suất 4 lần/năm
Báo cáo quan trắc môi trường, được Công ty gửi đến các cơ quan chức năng theo quy định.

## Slide 29: ….. khác
Trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường
Chất thải rắn sinh hoạt: hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị Nghệ An xử lý
Phun xịt, khử trùng diệt ruồi muỗi, côn trùng
Xử lý xác bò chết bằng PP thiêu đốt
….
Lò thiêu nhập từ Vương Quốc Anh
(thiêu nhau thai bò, bò chết…)
Cảnh quan Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn

## Slide 30: Sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn đối với Tập đoàn TH – Phù hợp 5 giá trị cốt lõi của sản phẩm Tập đoàn TH
Vì sức khỏe cộng đồng
Hoàn toàn từ thiên nhiên
Tươi – Ngon – Bổ dưỡng
Thân thiện với môi trường
Tư duy vượt trội và hài hòa lợi ích
Kết luận

## Slide 31: Sử dụng bã, chất thải lỏng từ hầm biogas làm phân bón cho cây trồng tại 1 số tỉnh
Tân Yên, Bắc Giang: sử dụng nước thải, bã thải từ biogas tưới cho cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ví dụ ông Hải tiết giảm được 100% lượng phân đạm và lân NPK, ước hơn 10 triệu đồng/năm cho 8.000m2 đất.
Bình Định: sử dụng nước thải biogas cho khổ qua (hoà nước lã tỷ lệ 1:1) và bã thải đặc thay 70% lượng phân bón lót  tăng năng suất 119%, giảm sâu bệnh 20%, lợi nhuận tăng 3,1 lần
Viện thổ nhưỡng nông hóa: ngoài việc tiết kiệm được lượng lớn phân hóa học, việc sử dụng phụ phẩm khí sinh học còn giúp tăng năng suất cây trồng từ 12-32%, tùy theo từng loại cây trồng  Nước thải sau biogas là một nguồn phân bón hữu cơ rất có giá trị

## Slide 32: QCVN 39:2011/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước dung cho tưới tiêu Hết hiệu lực thi hành kể từ ngày QCVN 08-MT:2015/BTNMT có hiệu lực thi hành.
No | Thông số | Đơn vị | Giá trị giới hạn
1 | pH |  | 5,5-9
2 | Ôxy hòa tan (DO) |  | ≥ 2
3 | Tổng chất rắn hòa tan | mg/l | 2000
4 | Tỷ số hấp phụ Natri (SAR) |  | 9
5 | Clorua (Cl-) | mg/l | 350
6 | Sun phát (SO42-) | mg/l | 600
7 | Bo (B) | mg/l | 3
8 | Asen (As) | mg/l | 0,05
… | … | … | …
15 | Fecal. Coli (Chỉ quy định nước tưới rau và thực vật ăn tươi sống) | số vi khuẩn/ 100ml | 200

## Slide 33: Giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước xả ra môi trường (QCVN 62-MT:2016/BTNMT) và nước tưới tiêu (QCVN 08-MT:2015/BTNMT)
TT | Thông số | Đơn vị tính | QCVN 08-MT:2015/BTNMT |  |  |  | QCVN 62-MT:2016/BTNMT | 
 |  |  | Giá trị giới hạn |  |  |  | Giá trị C | 
 |  |  | A1 | A2 | B1 | B2 | A | B
1 | pH |  | 6-8,5 | 6-8,5 | 5,5-9 | 5,5-9 | 6-9 | 5,5-9
2 | BOD5 (20°C) | mg/l | 4 | 6 | 15 | 25 | 40 | 100
3 | COD | mg/l | 10 | 15 | 30 | 50 | 100 | 300
4 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/l | 20 | 30 | 50 | 100 | 50 | 150
 |  |  |  |  | Nước tưới tiêu |  | Cấp nước sinh hoạt | Nước thải xả ra môi trường
Nước thải tưới tiêu cho cây trồng rất cao, chưa phù hợp với thực tế, cao hơn cả nước thải ra môi trường!

## Slide 34
Khi QCVN 39:2011/BTNMT hết hiệu lực thì không có Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu tương ứng để thay thế
Không thể dùng QCVN 08-MT:2015/BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt để thay thế QCVN 39:2011/BTN dùng cho tưới tiêu  như thế bất hợp lý
Sự bất hợp lý
của các QCVN về nước mặt và nước tưới tiêu

## Slide 35
Không thể sử lý đạt chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT, QCVN 62-MT:2016/BTNMT
Nước sau Biogas (sau xử lý yếm khí) có hàm lượng BOD, COD, N tổng số vượt rất nhiều lần so với các Quy chuẩn trên. Nếu xử lý đạt các Quy chuẩn trên để tưới:
    Đầu tư công trình và chi phí xử lý khoảng 11.000 đồng/m3
    Mất đi các chất dinh dưỡng, mùn để cải tạo đất
 Vậy các hộ chăn nuôi sử dụng biogas và nước biogas tưới cho cây trồng đều vi phạm?
 Bộ Nông nghiệp và PTNT, các Dự án …. Về phân bón và biogas phải làm gi????
Sử dụng hệ thống Biogas hiện tại

## Slide 36
Nghị định 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón:
  Chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn về phân lỏng hữu cơ
  Không coi phân gia súc, nước thải từ gia súc sau xử lý là nguồn phân bón
Dự thảo luật Trồng trọt: Chương IV, Mục 1, 2, 3, 4, 5 từ điều 75 đến điều 92 không thấy nói về các loại phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi và nước thải chăn nuôi qua xử lý
Câu hỏi đặt ra là bây giờ phải làm gì với nước thải sau biogas???
Bất cập là chúng ta không quan tâm sử dụng nguồn tài nguyên phân hữu cơ

## Slide 37: Đề nghị
Bộ NN và PTNT, Bộ TNMT …. ban hành QCVN về nước chất lượng nước dùng cho tưới tiêu
Có nên coi Phân gia súc là nguồn tài nguyên phân bón để cải tạo đất và ban hành chính sách sử dụng hợp lý?
Có nên để 2 quy chuẩn QCVN 08:2015 – MT/BTNMT… và QCVN 62: 2016 –MT/BTNMT để làm khó các doanh nghiệp hay không? Hay phải sửa đổi?

## Slide 38: Đề nghị: Có nên học hỏi từ các nước khác không?
Mỹ, Châu Âu, Đài Loan, Hàn Quốc??? Họ áp dụng như thế nào?
Các nước thực hiện như ảnh bên dưới, Việt Nam có nên áp dụng hay không?
Máy bón phân lỏng cho đồng cỏ